- 1 dala

- Virtuālais pētnieciskais darbs. Gaismas viļņa garuma noteikšana.

- Situācijas apraksts. Ļoti bieži prezentācijas laika klasē vai darba vietā mēs izmantojam lāzeru ar sarkano gaismu.

- Pētāmā problēma

- Kā noteikt viļņa garumu sarkanai gaismai?

- Hipotēze

- Tā kā gaisma ir elektromagnētiskais vilnis, tad gaismas viļņa garumu var noteikt, izmantojot gaismas difrakcijas īpašību.

- Hipotēzes pārbaudes teorētiskais pamatojums

- Ja gaismai ir viļņu daba, tad tā apliecas ap šķēršļiem. Gaismai difraģējot periodiskā struktūrā, gaismas nolieces leņķis mainās atkarībā no viļņa garuma:

- kur d – difrakcijas režģa konstante (periods)  φ  – difrakcijas leņķis, m – difrakcijas kārta, λ – gaismas viļņa garums. Novērojot difrakcijas ainu uz ekrāna un izmērot atbilstīgos attālumus, var aprēķināt difrakcijas leņķi. Pēc tam aprēķina gaismas viļņa garumu.

- Difrakcijas leņķis φ ļoti mazs, tad sinφ=tgφ=l/L

- Lielumi

- Atkarīgie – attālums l, cm no difrakcijas nulltās kārtas centra līdz augstāku kārtu difrakcijas maksimumiem; difrakcijas leņķis φ.

- Neatkarīgie – difrakcijas kārta m, gaismas viļņa garums λ, mm, attālums L, cm no difrakcijas režģa līdz ekrānam.

- Nemainīgie – difrakcijas režģa konstante d , μm.

- Uzmanīgi izpētiet teoriju!

- Izmantojot fleš-roliku , uzraksti darba piederumus

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=371:2009-11-19-02-20-01&catid=64:3d-&Itemid=111