Elektromagnētiskais lauks un e-m viļņi

Laikā mainīgs magnētiskais lauks un laikā mainīgs elektriskais lauks ir savstarpēji saistīti.

Elektriskais lauks un magnētiskais lauks veido vienotu elektromagnētisko lauku. Mainīgais elektromagnētiskais lauks izplatās telpā ar galīgu ātrumu:

c = 3·108 m/s (jeb 300 000 km/s)

Viļņa garums λ ir attālums starp diviem tuvākajiem viļņa punktiem, kuros svārstību fāzes atšķiras par 2π. Viļņa garumu, svārstību periodu un viļņu izplatīšanās ātrumu saista sakarība

λ = υ·T (jeb  λ = c·T)            υ = = λ·ν

[λ]=m – viļņa garums

[T]=s (sekunde) – svārstību periods

[ν]=Hz (hercs) – frekvence

[υ]=m/s (metrs sekundē) – viļņu izplatīšanās ātrums (vakuumā υ =c = 3·108 m/s)

Elektromagnētisko viļņu īpašības

1) Atstarošana – ja vilnis krīt uz šķērsli, tad uz robežvirsmas notiek atstarošana.

α    β                              α  =  β (atstarošanas leņķis β ir vienāds ar krišanas leņķi α)

2) Laušana – ja vilnis krīt uz robežvirsmas starp divām dažādām vidēm.

α        		            α  >  γ,      α < γ

γ

3) Interference – divu vai vairāku vienādas frekvences viļņu pārklāšanos, kuras rezultātā pārklāšanās apgabalā notiek amplitūdas pastiprināšanās.

4) Difrakcija – vilnis apliecas ap šķērsli un šķēršļa izmēri ir nelieli salīdzinājumā ar viļņa garumu.

Elektromagnētisko viļņu izmantošana

Elektromagnētisko viļņu spektrs:

| Nosaukums | λ, m –viļņa garums | ν, Hz - frekvence |
| --- | --- | --- |
| Rūpnieciskā maiņstrāva | 108 . . . 105 | 0 . . . 3·103 |
| Radioviļņi | 105 . . . 10–4 | 3·103 . . . 3·1011 |
| Infrasarkanie stari (IS) | 10–3 . . . 10–6 | 3·1011 . . . 3·1014 |
| Redzama gaisma | 10–6 . . . 10–7 | 3·1014 . . . 3·1015 |
| Ultrafioletie stari (UV) | 10–7 . . . 10–9 | 3·1015 . . . 3·1017 |
| Rentgenstari | 10–9 . . . 10–12 | 3·1017 . . . 3·1020 |
| Gamma- stari | 10–12 . . . 10–14 | 3·1020 . . . 3·1022 |
| Kosmosa stari | < 10–14 | > 3·1022 |

- Maiņstrāva ir zemas frekvences svārstības, kuras ražo ģeneratori.

- Radioviļņu izmanto radio un TV pārraidēs.

- Mikroviļņus izmanto radiolokatoros un mikroviļņu krāsnīs.

- Mobilais telefons darbojas ar 900 MHz – 1800 MHz frekvencēm.

- Infrasarkanos starus (IS) jeb siltumstarus izstaro jebkurš sakasēts ķermenis.

- Redzamo gaismu izstaro Saule, spuldzes sveces u.c.

- Ultravioletos starus (UV) izstaro speciālas lampas un arī Saule.

- Rentgenstarus izmanto medicīnā un daudz kur citur.

- Gamma starus izstaro radioaktīvas vielas.

Radioviļņu iedalījums pēc to viļņa garuma un frekvences sniegts tabulā:

| Viļņu diapazons | λ, m –viļņa garums | ν, Hz - frekvence |
| --- | --- | --- |
| ļoti garie viļņi | 104 | 3·104 |
| garie viļņi | 104 . . . 103 | (3 . . . 30) ·104 |
| vidējie viļņi | 103 . . . 102 | (3 . . . 30) ·105 |
| īsie viļņi | 102 . . . 10 | (3 . . . 30) ·106 |
| metru viļņi | 10 . . . 1 | (3 . . . 30) ·107 |
| decimetru viļņi | 1 . . . 0,1 | (3 . . . 30) ·108 |
| centimetru viļņi | 0,1 . . . 10–2 | (3 . . . 30) ·109 |
| milimetru viļņi | 10–2 . . . 10–3 | (3 . . . 30) ·1010 |
| submilimetru viļņi | 10–3 . . . 10–4 | (3 . . . 30) ·1011 |

Uzdevumi

- Vilnis izplatās ar ātrumu 4 m/s. Aprēķināt viļņa garumu, ja svārstību periods 10–1 s.

- λ = υ·T = 4·0,1 = 0,4 m

2) Aprēķināt kontūra induktivitāti, ja kapacitāte ir 100 pF un tas noskaņots 300 m gara elektromagnētiskā viļņa uztveršanai. Cik liela ir kontūra frekvence?

λ = υ·T           T = = 10–6 s

ν == = 10 6 Hz

T =2π    L= = 0,025·10–2 = 2,5·10–4 H

3) Raidstacija raida ar 105,2 MHz frekvenci. Cik liels ir šo radioviļņu garums?

λ == 2,85 m

4) Kā mainīsies kontūra viļņa garums un frekvence, ja tā kapacitāti samazinās 36 reizes?

λ = υ·T  =  υ· 2π = υ· 2π= υ· 2π·          λ samazinās 6 reizes

ν ==                       ν palielinās 6 reizes

Kontroldarbs – 2Tēmas: Oma likums, jauda, e-m viļņi.

1(7). 240 V un 100 Hz maiņsprieguma ķēdē virknē pieslēgt reostats, kura pretestība 60 Ω; spole, kuras  induktivitāte 0,8 H; un  kondensators, kura kapacitāte 20 μF.

▪ Cik liela ir ķēdes kopējā pretestība?               ▪ Cik stipra strāva plūst ķēdē?

▪  Aprēķināt spriegumus reostatā, spolē un kondensatorā.

2(2). Aprēķināt jaudas koeficientu elektriskajai ķēdei, kurā plūstošās strāvas stipruma amplitūda ir 50 A, ģeneratora spaiļu sprieguma amplitūda ir 220 V un ģeneratora jauda 33 kW.

3(3). Aprēķināt kontūra pašsvārstību frekvenci un viļņa garumu, kuru kontūrs izstaro, ja tā  kapacitāte 200 pF un induktivitāte 100 μH.

4(1). Izvēlēties pareizo atbildi (ir tikai viena pareiza atbilde):

  - Kā mainīsies kontūra izstarotā elektromagnētiskā viļņa  garums, ja tā induktivitāti samazinās 4 reizes?

A. palielinās 2 reizes;             B. samazinās 2 reizes;

C. samazinās reizes;         D. palielinās reizes.

5(2). Pabeigt teikumu.Ar  …………  mēra strāvas stipruma efektīvās vērtības. Mainīgs elektriskais lauks rada apkārtējā telpā   ………….   lauku.